## Slide 1: M1项目—无钥匙进入及 无钥匙启动系统培训

## Slide 2: 无钥匙进入&一键启动系统
一、基本功能
1、被动式的无钥匙进入及启动系统（PEPS）简介
该方法无需用手按发送器按钮来锁上或打开车门，只要拥有一个有效的应答器就可方便地进出车辆。
PEPS应用要求基站和应答器单元之间进行双向通讯。车辆内的基站单元发出一个低频(LF)命令，搜寻周围的应答器。一旦车主的应答器被搜索到，该应答器随即自动回应基站单元。基站单元在收到有效的验证响应信号后打开车门。进入车里，不需插入钥匙，只要旋转按钮即可启动引擎。

## Slide 3: 无钥匙进入&一键启动系统
2、系统结构框图
Antenna
Antenna 1
Antenna 2
Antenna 3
UHF Antenna
MiCRO-SW
CONTROLLER
M1
Door Handle
433.92MHz
125KHz
IGN
CONTROLLER
A2

## Slide 4: 无钥匙进入&一键启动系统
3、逻辑功能
无钥匙开锁
若司机门已闭锁，且所有车门已关闭，点火旋钮处于OFF档，按动车门把手按钮，控制器收到开关信号后发出激活低频天线命令，扫描智能卡。若检测到匹配的智能卡在车外，控制器立即发出车门解锁信号。从外面将车门锁打开，此时打开的是四个车门锁。如果没有任何一个门被打开过，则延时20秒后中控锁自动重新闭锁，汽车恢复解锁前状态。车门开锁后所有转向灯闪一次。
无钥匙闭锁
若司机门已解锁，且所有车门已关闭，点火旋钮处于OFF档，按动车门把手按钮，控制器收到开关信号后发出激活低频天线命令，扫描智能卡。若检测到匹配的智能卡在车外，控制器立即发出车门闭锁信号。车门闭锁后所有转向灯闪两次。
注意：必须在四个车门及后行李箱盖都关闭的情况下，才能进行锁车。
注意：如果智能卡距离车窗、门拉手距离过近，则系统可能无法工作。
舒适性关窗
在您熄灭发动机并关上所有车门（包括关闭后行李箱盖）准备停放车辆时，如果用智能卡闭锁按键锁车门时，一直按住不放，您疏忽忘记关闭的车门玻璃会自动上升到顶，若期间松开按键，玻璃自动停止上升。

## Slide 5: 无钥匙进入&一键启动系统
3、逻辑功能
无钥匙启动
1、在OFF/LOCK档位按下启动按钮顺时针旋转到ACC档位。
2、智能卡与控制器车内匹配成功。
3、在ACC档位使旋钮弹起，继续沿顺时针方向旋转至ON档位
（由ACC回到OFF/LOCK也要按下再旋转）。
4、2满足后，控制器立即与ECU进行通信，验证成功后才能启动发动机。
5、上述条件必须同时满足才能保证启动成功。
6、将点火开关旋转至START(起动)位置，并保持(每次最多为10秒钟)，直至发动机启动。
报警策略
1、若车门未锁，且车门关闭，车辆已熄火，按动车门把手按钮，若智能卡在车内，喇叭以1.2Hz频率鸣叫3次，方向灯以1.2Hz频率闪烁。
2、若车门未锁，车辆未熄火，按动车门把手按钮，若智能卡在车外，喇叭以1.2Hz频率鸣叫3次，方向灯以1.2Hz频率闪烁。

## Slide 6: 无钥匙进入&一键启动系统
3、逻辑功能
仪表显示
图案：“KEY”
1、点火旋钮在OFF档位，按下旋钮，若存在匹配的钥匙，仪表显示绿色图案5s；若 不存在匹配的钥匙，仪表显示红色图案5s；当放开旋钮时，红色和绿色仪表显示灯均熄灭。
2、点火旋钮由ACC转到ON档位时，若存在匹配的钥匙，仪表显示绿色图案5s；若不存在匹配的钥匙，仪表显示红色图案5s。当点火旋钮由ON转到ACC档位时，红色和绿色仪表显示灯均熄灭。
遥控开锁/闭锁
智能卡在控制器的车外无障碍遥控距离不超过15米。
1、在点火旋钮处于OFF档时，若车门已锁，按下智能卡的开锁按钮，从外面将车门锁打开，此时打开的是四个车门锁。当使用遥控开锁时，如果没有任何一个门被打开过，则延时20秒后中控锁自动重新闭锁，汽车恢复解锁前状态。车门开锁后所有转向灯闪一次。
2、在点火旋钮处于OFF档时，若车门未锁，且车门关闭，按下智能卡的闭锁按钮，将车门锁上（包括四个车门）。完成闭锁后所有转向灯闪两次。当遥控锁车动作超过1秒时，所有车门自动闭锁，且四个门窗自动关闭，方向灯闪两次。
注意：必须在四个车门及后行李箱盖都关闭的情况下，才能进行锁车。

## Slide 7: 无钥匙进入&一键启动系统
二、方案设计
1、控制器方案
功能：
-RKE: Central lock /unlock
-PKE:无钥匙进入功能
-PKG:无钥匙启动引擎
-CAN:诊断与网络通信

## Slide 8: 无钥匙进入&一键启动系统
控制器机械结构

## Slide 9: 无钥匙进入&一键启动系统
控制器集成方式

## Slide 10: 无钥匙进入&一键启动系统
控制器硬件架构

## Slide 11: 无钥匙进入&一键启动系统
2、智能卡：车内乘客舱前后排座椅都能检测到遥控器;司机门外有效距离是1.5m;内部有备用钥匙齿片用于应急情况.
RKE:遥控上锁/解锁功能。
PKE:无钥匙进入车门功能。
防盗芯片：用齿片点火时，需要将该芯片靠近防盗线圈10mm之内
使用时将齿片拔出进行应急操作

## Slide 12: 无钥匙进入&一键启动系统
3、天线检测功能：司机门进入，前排乘客门预留进入功能；
天线分布: 4个，外部天线对把车外手要求低，
采用小开关按钮触发控制开关。
-司机门内饰板1个
-中控台内侧2个
-后排座中后方1个
尺寸:70mm×35mm×16mm

## Slide 13: 无钥匙进入&一键启动系统
4、点火开关总成
-
点火旋钮（顺时针旋转）
档位示意图

## Slide 14: 无钥匙进入&一键启动系统
5、门把手总成
司机门外把手微动开关

## Slide 15: 无钥匙进入&一键启动系统
三、相关车身部件的配合
1、门内板配合天线设计
2、中控台配合天线设计

## Slide 16: 无钥匙进入&一键启动系统
三、相关车身部件的配合
3、仪表板横梁配合基站设计

## Slide 17: 无钥匙进入&一键启动系统
三、相关车身部件的配合
4、后隔板配合天线设计

## Slide 18: 无钥匙进入&一键启动系统
四、操作规程
1、功能概述
M1无钥匙进入及启动系统主要包括以下几个功能：
1）无钥匙进入司机门功能。
2）无钥匙启动引擎功能。
3）钥匙遗忘报警功能。
4）遥控功能（参考公司遥控器操作流程）。
2、无钥匙进入操作
携带智能卡，在距离司机门1米之内，若四门关好且已上锁，按动门把手微动开关，四门自动解锁后，可以拉开车门进入车内。
携带智能卡，在距离司机门1米之内，按动门把手微动开关，若四门关好且已解锁，则四门上锁。

## Slide 19: PKE 开发进度------无钥匙进入&一键启动系统
四、功能原理
3、无钥匙启动操作
携带智能卡，四门关好后，按下点火开关，顺时针旋动，操作模式如下：
OFF——>ACC——>ON——>START——>ON——>ACC——>OFF
按下——>弹起—— ——>按下——>弹起
4、钥匙遗忘报警
离开车，锁车时，若有智能卡遗忘在车内，则喇叭报警。
离开车，锁车时，若有点火旋钮未回到OFF档(ACC或ON)，则喇叭报警。

## Slide 20: 无钥匙进入&一键启动系统
五、注意事项
无钥匙进入及启动系统使用微弱无线电波。以下情况，智能卡和车辆之间的通信可能受到影响，且妨碍无钥匙进入及启动系统、无线遥控的正常工作： (1)智能卡电池电量耗尽时 (2)靠近电视塔、发电厂、加油站、无线电台、大型显示器、飞机场或其他产生强烈无线电波或电噪干扰的设施时 (3)携有便携式收音机、移动电话、无绳电话或其他无线通信设备时 (4)智能卡和以下金属物体接触或被以下金属物体覆盖时 (A)附有铝箔的卡片 (B)内侧附有铝箔的香烟盒 (C)带金属的钱夹或包 (D)硬币 (E)金属材料暖手器 (F)类似CD和DVD的介质
(G)其他金属介质。 (5)多把智能卡同时处于车辆附近时 (6)车辆附近有其他遥控钥匙(发射无线电波)正在使用时 (7)智能卡和以下发射无线电波的器械同时携带时 (A)另一车辆的智能卡或发射无线电波的遥控钥匙 (B)个人电脑或个人数字助理(PDA) (C)数字音响播放机 (D)便携式游戏系统 (8)如果在后车窗上粘附有金属成分遮阳膜或金属物质时
如果出现这些情况，在使用智能钥匙功能前，排除操作环境中的不利因素，或使用机械钥匙。

## Slide 21: 无钥匙进入&一键启动系统
五、注意事项
系统操作注意事项
下列情况下，即使智能卡处于有效作用范围(检测区域)以内，系统仍可能无法正常
工作： (1)上锁或解锁车门时，智能卡过于靠近车窗或车门外把手，过于靠近地面或位置过高。
(2)只要智能卡处于有效作用范围以内，任何人皆可上锁或解锁车辆。 (3)如果智能卡靠近车辆时使用无线遥控上锁车门，则有可能无法使用解锁功能使车门解锁。(使用无线遥控解锁车门。)

## Slide 22: 无钥匙进入&一键启动系统
六、A2零部件装配
门天线装配：
中控台天线装配：
（1007001自攻法兰螺钉ST4.2x13）

## Slide 23: 无钥匙进入&一键启动系统
六、A2零部件装配
后排座椅后天线装配：
行李箱天线装配：
（1003229自攻法兰螺钉ST4.2x13）

## Slide 24: 无钥匙进入&一键启动系统
六、A2零部件装配
行李箱微动开关装配：
司机门把手微动开关：
（随司机门外把手总成）
控制器安装：

## Slide 25
谢谢！